GEMEINDEAMT  KATSDORF

Politischer  Bezirk   Perg   -   Oberösterreich                               Gemeindeplatz   1

Tel.: 07235 / 88155,  88655   Fax: 07235 / 88855                                4223 K a t s d o r f

###### E -M a i l :     gemeindekatsdorf@nextra.at                               DVR     0480 622

H o m e p a g e :       http://www.katsdorf.at

Bau 725 - 1 - 2000						KATSDORF,  06. Juni 2000

WASSERLEITUNGSORDNUNG

DER  GEMEINDE  KATSDORF.

V E R O R D N U N G

des  Gemeinderates  der   G e m e i n d e   K a t s d o r f   vom 06. Juni  2000, mit der eine

Wasserleitungsordnung für das gesamte Gemeindegebiet erlassen wird.

Aufgrund des § 4 des O.ö. Wasserversorgungsgesetzes, LGBl. 24/1997 und der §§ 40 ( 1 ) und 43 O.ö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. 91/1990, wird im Einvernehmen mit der O.ö. Landesregierung verordnet:

§ 1

# Anwendungsbereich

#### Diese Verordnung findet auf die im Gebiet der Gemeinde Katsdorf liegenden und unter die Bestimmung des O.ö.Wasserversorgungsgesetzes fallenden Anschlüsse an die gemeinnützige, öffentliche Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Katsdorf  ( im folgenden Wasserver-sorgungsanlage genannt ) Anwendung.

§ 2

## Anschlusszwang; Ausnahme vom Anschlusszwang

- Für die im Versorgungsbereich der Wasserversorgungsanlage liegenden Gebäude und Anlagen, einschließlich der jeweils dazugehörigen Grundstücke, in denen Wasser verbraucht wird, - im folgenden kurz Objekte genannt - , besteht nach Maßgabe der Bestimmungen des O.ö. Wasserversorgungsgesetzes Anschlusszwang.

- Für die Gewährung einer Ausnahme vom Anschlusszwang sind die Bestimmungen des 
§ 3  ( 2 ) und  ( 3 ) des O.ö. Wasserversorgungsgesetzes, LGBl. 24 / 1997 maßgeblich.

§ 3

### Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage

- Die Eigentümer von Objekten, die dem Anschlusszwang unterliegen, haben die Verbrauchsleitung (§ 6 Abs. 1) auf ihre Kosten herzustellen und zu erhalten und überdies die Kosten für die Anschlussleitung (§ 5 Abs. 1) zu tragen und ebenso die Instandhaltungskosten der Anschlussleitung innerhalb des Objektes, und zwar unabhängig davon, ob die betreffenden Eigentümer auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder privatrechtlicher Vereinbarungen die Lasten dieser Verpflichtungen auf Dritte überwälzen können.

- Die Eigentümer jener Objekte, die dem Anschlusszwang unterliegen, und die Gemeinde können abweichend von der Regelung nach Abs. 1 privatrechtlich etwas anderes vereinbaren.

§ 4

Versorgungsleitung

Bei der Versorgungsleitung handelt es sich um jene Wasserleitung einschließlich aller Einbauten, wie Schieber, Hydranten ua, welche innerhalb des Versorgungsgebietes liegt und von der die Anschlussleitungen abzweigen.

§ 5

Anschlussleitung

- Die Anschlussleitung ist die Rohrleitung zwischen der Anschlussstelle an die Versorgungsleitung und der Übergabestelle. Die Übergabestelle bildet die Grenze zwischen der Anschlussleitung und der Verbrauchsleitung. Anschlussleitungen dürfen nicht mit anderen Wasserversorgungsanlagen verbunden sein.

- Der Anschluss der Anschlussleitung an die Versorgungsleitung ist nach der ÖNORM

B 2532 herzustellen.

§ 6

Verbrauchsleitung

- Die Verbrauchsleitung ist die Wasserleitung nach der Übergabestelle.

- Verbrauchsleitungen sind nach der ÖNORM B 2531, Teil 1, herzustellen. Gemäß 
Punkt 3.2. dieser ÖNORM ist die Verbindung von Trinkwasserleitungen verschiedener Versorgungssysteme unzulässig. Eine Verbindung wäre auch dann als gegeben anzusehen, wenn zwischen den Systemen Blindbleche, Absperrschieber oä Einrichtungen eingebaut wären. Ist die Zusammenführung von Trinkwasser aus verschiedenen Systemen unbedingt erforderlich, so ist dies nur über freie Ausläufe in einen Zwischenbehälter zulässig. Innenleitungen müssen einschließlich aller angeschlossenen Geräte dem Versorgungsdruck im Netz der Versorgungsleitung entsprechen.

§ 7

Herstellung und Überwachung des Anschlusses

- Die Anschlussleitung und deren Verbindung mit der Verbrauchsleitung dürfen vom Eigentümer des Objektes nur mit Zustimmung der Gemeinde (§ 3 Abs. 2) hergestellt werden.

- Der Anschluss an die Wasserversorgungsanlage ist den technischen Erfordernissen entsprechend herzustellen. Die technische Ausführung des Anschlusses muss der ÖNORM B 2532 entsprechen.

- Wenn der Eigentümer des Objektes iSd Abs. 1 die Anschlussleitung oder deren Verbindung mit der Verbrauchsleitung herstellt, ist er verpflichtet, Beginn und Ende dieser Arbeiten der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen. Die Gemeinde ist berechtigt, diese Arbeiten jederzeit zu überprüfen. Die Künette für die gesamte Anschlussleitung darf erst zugeschüttet werden, nachdem die Gemeinde die ordnungsgemäße und fachmännische Ausführung der Anschlussleitung überprüft hat.

§ 8

Hydranten

- Sollen an eine Anschlussleitung Hydranten angeschlossen werden, so sind die Nennweiten und die Druckklassen der Hydrantenleitungen und der Hydranten aufeinander abzustimmen.

- Hydranten iSd Abs. 1 dürfen nur mit Genehmigung der Gemeinde errichtet werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Erfordernisse nach Abs. 1 erfüllt werden und sonstige öffentliche Interessen der Errichtung und dem Betrieb des Hydranten nicht entgegenstehen.

- Aus Hydranten iSd Abs. 1 darf Wasser nur für Löschzwecke oder sonstige öffentliche Zwecke entnommen werden. Die Gemeinde kann die Hydranten mit Plomben versehen.

§ 9

Wasserbezug; Anmeldung

- Vor dem Anschluss eines Objektes an die Wasserversorgungsanlage hat der Eigentümer des Objektes an die Gemeinde eine Anzeige über den voraussichtlich täglichen Wasserverbrauch zu erstatten. Ergibt sich in der Folgezeit eine wesentliche Änderung des Wasserverbrauches, so ist auch hierüber der Gemeinde rechtzeitig eine Anzeige zu erstatten.

- Ein über den Bedarf hinausgehender Wasserverbrauch (Wasservergeudung) ist untersagt.

§ 10

Wasserzähler

- Der Wasserbezug ist durch Wasserzähler zu messen. Für jeden Anschluss stellt die Gemeinde auf ihre Kosten einen Wasserzähler bei, der in ihrem Eigentum verbleibt.

- Der Einbau des Wasserzählers hat unter Beachtung der ÖNORM B 2532 zu erfolgen.

- Der Ein- und Ausbau des Wasserzählers darf nur von der Gemeinde vorgenommen werden. Änderungen am Wasserzähler sind untersagt.

- Jeder am Wasserzähler wahrgenommene Fehler ist vom Eigentümer des angeschlossenen Objektes der Gemeinde zu melden.

§ 11

Beschränkung des Wasserbezuges

- Wenn öffentliche Interessen es erfordern, kann die Gemeinde den Wasserbezug im erforderlichen Umfang beschränken.

- Im öffentlichen Interesse liegt eine Beschränkung des Wasserbezuges, wenn

- wegen Wassermangels auf andere Weise der notwendige Wasserbedarf der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Verbraucher nicht befriedigt werden könnte;

- solche Schäden an der Wasserversorgungsanlage auftreten, die eine Beschränkung des Wasserbezuges erforderlich machen;

- Arbeiten an der Wasserversorgungsanlage oder andere Arbeiten im Bereich dieser Anlage eine vorübergehende Beschränkung des Wasserbezuges notwendig machen;

- sie im Zuge einer Brandbekämpfung erforderlich wird.

- Während einer Brandbekämpfung, die eine Wasserentnahme aus der Anlage erforderlich macht, ist der Wasserbezug für andere Zwecke auf das unumgängliche Mindestmaß zu beschränken.

§ 12

Pflichten der Eigentümer angeschlossener Objekte

- Die Eigentümer angeschlossener Objekte sind verpflichtet, die Verbrauchsleitung so in Stand zu halten, daß sie jederzeit der ÖNORM B 2531 entspricht. Auftretende Schäden sind sobald als möglich zu beheben.

- Schäden, die eine vorübergehende Sperrung der Wasserzufuhr erforderlich machen (z.B. Rohrbruch), sind der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen.

- Die Eigentümer angeschlossener Objekte sind verpflichtet, die Anschlussleitung, den Wasserzähler und die Verbrauchsleitung jederzeit, außer zur Unzeit, durch die Gemeinde überprüfen zu lassen.

- Änderungen im Eigentum des angeschlossenen Objektes hat der neue Eigentümer der Gemeinde anzuzeigen.

§ 13

Strafbestimmung

Übertretungen dieser Wasserleitungsordnung werden nach § 6 des O.ö. Wasserver-sorgungsgesetzes bestraft.

§  14

### Inkrafttreten

##### Die Wasserleitungsordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden

##### Tag in Kraft; gleichzeitig tritt die Wasserleitungsordnung vom 20.10.1978 bzw. 15.12.1980

außer Kraft.

Der Bürgermeister:

*   *   *

Das Amt der o.ö. Landesregierung hat mit Erlass vom 28.08.2000,

Zl.: Gem-542194/8-2000 -Keh/Pü

der gegenständlichen Verordnung die Zustimmung erteilt.

Angeschlagen:     04. Sept. 2000

Abgenommen:     19. Sept. 2000

Für die Richtigkeit des Anschlages:

Katsdorf, 19.09.2000            Der Bürgermeister: